Schizzo albero di Natale supporto grande in cemento per i luoghi pubblici

Per alberi di Natale fino a 6,50m di altezza

Il supporto viene spostato per mezzo di un carrello elevatore adatto. Tutti i bordi e gli angoli visibili sono smussati.

L'albero viene manovrato nel foro, poi incastrato con cunei di faggio. 10 cunei di legno di faggio sono forniti con ogni albero consegnato.

Il supporto per albero di Natale in cemento M con le dimensioni 90x90x85cm pesa 1,3 mto.

Gli supporti hanno una garanzia di 5 anni se conservati correttamente.

# Text boxes

Foro, 30cm Ø , 40cm di profondità nel calcestruzzo. Al di sotto, vengono inserite delle stuoie di tensione e viene versato un calcestruzzo a fibre di grano 0-32.

Cubo di calcestruzzo, 85cm di altezza x90x90cm, tutti i bordi e gli angoli visibili smussati,

Logo incassato su tutti i lati nelle matrici.

Incavi nel cubo di cemento per trasporto con carrello elevatore.