Schizzo albero di Natale supporto grande in cemento per i luoghi pubblici

Per alberi di Natale fino a 10,50m di altezza

Il supporto viene spostato per mezzo di un carrello elevatore adatto. Tutti i bordi e gli angoli visibili sono smussati.

L'albero viene manovrato nel foro, poi incastrato con cunei di faggio. 10 cunei di legno di faggio sono forniti con ogni albero consegnato.

Il supporto per albero di Natale in cemento L con le dimensioni 1x125x125cm pesa 3 mto.

Gli supporti hanno una garanzia di 5 anni se conservati correttamente.

# Text boxes

Cubo di calcestruzzo, 100cm di altezza x125x125cm, tutti i bordi e gli angoli visibili smussati,

Logo incassato su tutti i lati nelle matrici.

Foro, 40cm Ø , 50cm di profondità nel calcestruzzo. Al di sotto, vengono inserite delle stuoie di tensione e viene versato un calcestruzzo a fibre di grano 0-32.

Incavi nel cubo di cemento per trasporto con carrello elevatore.